## Slide 1: PROJEKTNI ZADATAK
Aleksa Janjatović RA126/2016
Nemanja Lekić RA48/2015

## Slide 2: Zadatak
Obezbediti kontrolni protokol koji ima za zadatak da:
Obezbedi prenos UDP datagrama bez greške.
Obezbedi da UDP datagrami stignu u redosledu u kom su i poslati.
Obezbedi kontrolu toka podataka (proces upravljanja brzinom slanja UDP datagrama između dva komunikaciona cvora).

## Slide 3: Projektni zahtevi
Višeplatformska podrška-nezavisnost programskog izvornog koda (OS: Raspbian - libpcap / Windows – WinPcap)
Programski jezik: C
Višenitno programiranje (multi-threading)

## Slide 4: Realizacija - Utilities
Za potrebe izrade zadatka implementirani su ethernet header, IPv4 header, UDP header.
Funkcije za inicijalizaciju i ispis headera.
Funkcije za udp i ip checksum kalkulacije.
Select device funkcija koja služi za izbor mrežnog interfejsa.

## Slide 5: Struktura packet_t
Ethernet header
IP header
UDP header
Broj ocekivanih paketa
Broj trenutnog paketa u sekvenci
Podaci

## Slide 6: Realizacija - Client
Ono što nam je bitno kod implementacije klijenta su dva niza, jedan sadrži pakete za slanje, a drugi sadrži informaciju o tome koje je pakete Server primio.
U slučaju da je Server uspešno primio paket klijent će potom dobiti ACK paket, koji će u sebi takođe nositi informaciju o tome koje mesto u sekvenci okupira primljeni paket, tako da će klijent znati da ne mora ponovo da ga šalje.

## Slide 7: Funkcija niti za slanje
Nit pokušava da pošalje pakete serveru, u slučaju da ne uspe ona ima sleeping time koji se duplira svaki put kada ne uspe.
Kada sleeping time prekorači maksimum funkcija odustaje od slanja paketa, pretpostavlja se da server nije funkcionalan ili da je mreža zagušena.

## Slide 8: Priprema paketa za slanje
Funkcija prepare packet for sending čita iz fajla i upisuje podatke u pakete.
Svaki paket može da sadrži 255 byte-ova, maksimalno možemo da imamo 500 paketa.
Nakon isčitavanja iz fajla za svaki paketprave se headeri, i paketi su spremni za slanje.
Koriste se paralelno WiFi i Ethernet.

## Slide 9: Realizacija - Server
Za server se takođe koriste paralelno Wifi i Ethernet.
Za potrebe servera implementiran je packet handler koji vrsi checksum proveru. Takođe po primljenom i proverenom paketu pravi i šalje ACK paket.

## Slide 10: Packet handler
Po primljenom paketu Server vrši računanje cheksum-a.
Ako nije došlo do greške povećava konstantu koja brine o broju primljenih paketa, funkcija se zavrsava kada je broj primljenih paketa jednak broju ocekivanih paketa.
Pravi se ACK paket koji sadrži informaciju sekvenci primljenog paketa.
Paket se šalje upotrebom pcap_sendpacket().

## Slide 11: Ethernet i WiFi niti
Obe niti funkcionisu slično, one su u while petlji dok ih packet handler ne obavesti da su svi paketi primljeni.
Paketi se primaju upotrebom pcap_loop() funkcije.
Nakon što su svi paketi primljeni i izađe se iz petlje, koristi se pthread_cancel za drugu nit da bi se i ona zaustavila, nema više potrebe da radi.
Takođe se poziva pcap_breakloop da bi se zaustavio drugi uređaj.